附件1

金属非金属矿山及工贸行业

企业安全生产大检查工作方案

一、总体要求

认真贯彻落实国务院和省政府关于集中开展安全生产大检查的工作部署，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求和“重在强化责任、重在基层落实、重在消除隐患”的工作要求，全面、深入、彻底地开展安全生产大检查，进一步落实企业主体责任、部门监管责任和政府属地管理责任，深入排查治理隐患，加大安全生产执法力度，严厉打击非法违法生产经营建设行为，确保安全生产各项制度措施落实到位，有效防范各类生产安全事故。

二、检查时间和范围

2013年7月至9月底，在6月份对全省井工矿山安全专项督查的基础上，继续对各级政府和相关部门，以及全省金属非金属矿山、尾矿库、石油天然气开采、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等行业领域的所有生产经营单位进行全面彻底检查。

三、检查内容

（一）对各级政府和相关部门的检查内容。

1．安全生产工作总体情况。是否建立和落实安全生产责任制，健全了安全管理和监督体制机制，加强了安监队伍建设，设立了乡镇安监站，成立了安全生产执法队伍，并配备了足够的工作人员；是否严格开展了安全生产日常监管执法工作，不断加大安全生产投入，并加强了应急救援体系建设。

2．组织安全生产大检查工作情况。是否按照《国务院办公厅关于集中开展安全生产大检查的通知》（国办发明电〔2013〕16号）和《海南省人民政府办公厅关于印发海南省集中开展安全生产大检查工作方案的通知》（琼府办2013〕90号）要求进行了全面部署，督促所有生产经营单位开展了彻底的自查自纠；是否对所属安全监管部门和企业进行了全过程的督查检查；是否建立并严格落实了大检查相关工作制度。

3．开展专项整治和“打非治违”工作情况。检查今年第二季度我局部署的井工矿山安全生产督查和小型露天采石场安全专项检查工作开展情况，以及市县安监部门督促检查相关企业落实隐患问题整改情况；开展“打非治违”联合执法，落实“打非治违”各项工作措施，以及2012年省政府确定的整顿关闭50家非煤矿山工作任务的落实情况；对2012年“打非治违”专项行动开展以来查出的非法违法、违规违章行为进行登记造册，并按照“四个一律”要求进行查处的工作情况。

4．事故查处和防范措施落实情况。是否按照“四不放过”的原则，对每一起事故进行了严肃查处，依法追究了相关责任，落实了对责任人的处理，并做到吸取教训、举一反三，把各项防范措施落到实处。

5．汛期安全防范情况。是否组织开展了汛期隐患排查和隐患点除险加固，各矿山尾矿库汛期各项安全防范措施是否落实。

（二）对生产经营单位的检查内容。

检查的共性内容：

1．开展安全生产自查自纠情况。是否按照要求认真组织开展了全面深入、细致彻底的自查自纠，对排查出的隐患和问题建立台账并落实整改。同时针对各级安监部门督查检查发现的隐患问题，是否制定了整改方案和整改措施，落实责任和整改资金，并按时限要求完成了整改工作。

2．执行安全生产法律法规、标准规程，依法依规组织生产经营建设情况。各类建筑、设施、设备、生产经营各个环节是否符合安全生产的法律法规、标准规程的要求；各类安全生产制度是否健全完善，是否建立和严格执行了技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程；新建、改建、扩建项目是否依法执行了安全设施“三同时”制度；作业现场安全管理情况，是否存在“三违”行为。

3．落实安全生产主体责任，强化安全基础工作情况。是否建立和严格落实了企业法定代表人负责制及主要负责人、分管负责人、安全管理人员各岗位安全生产责任制；“三项岗位”人员是否做到了持证上岗；是否对生产一线职工特别是农民工进行全员安全教育培训；是否健全完善应急救援预案并定期开展演练。

4．安全设施维护保养和重大危险源监测监控情况。安全生产重要设施、装备是否完好；危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具是否完好并定期进行检验检测；对存在较大危险因素的重点环节、部位和重大危险源是否进行了普查建档、风险辨识和24小时的监控预警，是否严格落实了安全防范措施。

5．人员密集生产场所安全情况。生产场所消防设备设施、安全出口和疏散通道是否完好并保持出口、通道畅通，是否制定灭火应急疏散预案并经常演练；是否经常对特种设备及安全附件进行安全检查；重点部位自动监控、泄漏检测报警、通风、防火防爆设施设备是否运行正常和定期维护。

6．汛期安全防范情况。是否建立和落实了汛期安全责任，开展了汛期安全检查；是否对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点进行了防范和治理，是否严格执行遇重大险情预警停产撤人制度。

除此之外，金属非金属矿山（包括小型露天采石场、砂土矿矿山和地下矿山）、尾矿库、石油天然气开采企业，以及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等行业领域生产经营单位的专项检查重点内容附后。

四、检查方式方法

（一）各级政府要牵头组织安监部门和相关行业管理部门开展大检查工作，制定督查检查工作方案，明确检查内容、标准和要求。要对本地区相关生产经营单位进行一次全面地调查摸底，摸清安全生产基本情况以及存在的突出问题和薄弱环节，建立基础台账，检查和督促相关部门开展相关工作，并按时分析与汇总上报大检查工作情况。

（二）市县和洋浦经济开发区安监部门要联合有关部门开展对本辖区的非煤矿山及尾矿库、石油天然气开采、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等行业领域企业的安全大检查。省安监局将会同相关部门，针对金属非金属矿山、工贸行业领域企业安全生产实际，组成督查组对各地区开展安全生产大检查情况进行全过程的检查指导与督查，重点抽查井工矿山、石油天然气开采企业，以及部分市县小型露天采石场和砂土矿企业。

（三）各生产经营单位要结合实际，制定有针对性的自查自纠方案，细化检查内容,明确检查标准，落实检查责任。对照大检查内容以及相关要求，全面评估本单位的安全生产状况，并对本单位安全生产工作的每个部位、每个环节进行细致彻底、全方位的检查。对排查出的隐患、问题要列出清单，建立台账，同时要制定整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。排查情况、整改方案和整改结果要经本单位主要负责人或实际控制人签字后在单位内部公布，接受职工群众监督，并每月上报当地安监部门和相关行业管理部门。

（四）在全面开展企业自查、市县检查和省级督查的基础上，要采取明察暗访、突击夜查、随机抽查、回头检查、交叉互查、蹲点驻守等多种方式，不发通知、不听汇报、深入现场、直面员工，对生产经营单位开展深入检查，着力找准、查实隐患和问题。同时要充分发挥专家的作用，注重从技术层面查找隐患，真正发现和解决问题。

五、工作要求

（一）高度重视，加强领导。主要领导要亲自研究部署、组织指导相关行业领域的大检查工作，结合实际制定细化检查方案，明确检查内容、要求和责任，加强综合组织协调和基础信息汇总，及时了解和总结分析大检查工作情况，研究解决大检查工作遇到的新情况和新问题。各级安委会办公室要加强与有关部门的沟通协调，加强对大检查工作的检查指导与监督，确保检查高效有序进行。

（二）严格执法检查，强化跟踪督办。切实做到不留死角、不留盲区、不走过场。对检查发现的隐患和问题，要现场提出处理意见，责令立即整改；不能立即整改的，要实行挂牌督办，并跟踪落实。对存在隐患拒不整改或查出重大隐患和问题的，要依法依规对相关责任人进行严肃处理，并及时进行通报。要建立和落实检查工作责任制，对因隐患整改不到位而引发事故的，要倒查相关部门和人员的责任。

（三）及时分析汇总，定期报送情况。各级安监部门要按照《海南省人民政府办公厅关于印发海南省集中开展安全生产大检查工作方案的通知》（琼府办2013）90号）要求，认真做好大检查工作总结和相关信息的统计工作，及时编发简报专刊，反映情况、交流经验。并于每周四向省安监局报送大检查主要做法、成效和发现的突出问题及1-2个正反两方面的典型案例；每月25日前报送本月大检查进展情况的月度小结材料；大检查结束后要认真进行总结并形成总结报告，于10月8日前上报省安监局。

金属非金属矿山、尾矿库、石油天然气开采、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等

行业领域生产经营单位专项检查内容

一、地下矿山

（一）通风系统建设情况。矿井是否安装主要通风机，并设置风门、风桥等通风构筑物，形成完善的机械通风系统。井下废弃巷道是否封闭，并设置明显的警示标志。井下使用的动力线、照明线、带式输送机、风筒等设备设施是否具备阻燃功能。

（二）通风安全管理情况。矿山企业是否建立通风管理机构或配备专职通风技术人员和测风、测尘人员，并严格落实矿领导带班下井制度。独头采掘工作面和通风不良的采场是否安装局部通风机，是否存在无风、微风、循环风冒险作业现象。是否为每位入井人员配备自救器，并确保随身携带。井下切割、焊接等动火作业是否制定安全措施，并经矿长签字批准后实施。井下是否存在吸烟现象。是否制定火灾和中毒窒息事故现场处置方案，并在井下主要通道明确标示避灾路线。

（三）提升运输和防排水系统安全管理情况。提升运输设备是否具有矿用产品安全标志，安全防护装置是否齐全有效；提升绞车、提人容器、防坠器、钢丝绳等是否经过定期检测检验。是否落实汛期对采空区进行监测监控、防范地表塌陷和淹井事故等措施。

（四）安全避险“六大系统”建设情况。是否按照安全生产行业标准的要求建设井下安全避险“六大系统”。井下最多同时作业人数少于30人的地下矿山，是否建立完善人员出入井信息管理制度；水文地质条件复杂等3种情况的地下矿山，是否建设紧急避险设施。

二、露天矿山

（一）设计开采方案执行情况。是否遵循自上而下的开采顺序，落实分台阶（分层）开采；是否采用中深孔爆破技术；台阶高度、边坡角度等是否符合设计要求；是否采用机械铲装、机械二次破碎；是否保存矿区地形地质图、采剥工程年末图等图纸资料，并根据实际情况的变化及时更新。

（二）边坡安全检查情况。是否制定边坡安全检查制度，定期对边坡进行安全检查并保存检查记录；是否及时对工作帮坡面浮石、危石和伞檐体进行处理。

（三）爆破作业安全管理情况。是否制定爆破作业安全管理制度；爆破参数是否符合设计要求；爆破作业由营业性爆破作业单位承担的，是否签订安全管理协议；自行实施爆破作业的，是否具备爆破作业单位许可证，爆破作业人员是否经过培训并取得爆破作业人员许可证。

三、尾矿库

（一）安全运行情况。是否按照设计要求组织生产运行，是否按规定编制年度尾矿排放作业计划；尾矿库安全隐患整改情况；最小安全超高、最小干滩长度、排洪设施，尾矿坝浸润线埋深、坝体外坡坡比、排渗设施等是否满足设计与《尾矿库安全技术规程》要求；滩顶高程是否满足生产、防汛要求；库区内存在从事爆破或采砂等危害尾矿库安全的隐患整改情况。

（二）尾矿库回采和闭库情况。尾矿回采再利用工程是否进行回采勘察、安全预评价和回采设计并编制安全专篇；安全预评价报告是否备案，回采安全设施设计、闭库安全设施设计是否报经安全监管部门审查批准。

四、石油天然气开采企业

（一）作业许可制度执行情况。对工业动火、进入受限空间作业、高处作业等危险作业，是否建立和实施作业许可管理制度。

（二）物探、钻井、测井、录井、井下作业等作业过程安全措施落实情况。作业井场、宿营地的选址和布局是否充分考虑地势、风向等自然因素和洪水、泥石流、滑坡等自然灾害的影响，并符合防火、防爆、防中毒等安全要求；是否建立健全并落实各项井控管理制度；是否按设计要求安装井控装置，并按规定进行安装、试压、使用和管理；钻井液加重材料、重泥浆和堵漏材料的储备是否满足相应要求。

（三）硫化氢防护措施落实情况。在含硫化氢地层实施钻井和井下作业，是否对生产作业人员进行硫化氢防护培训，作业现场是否配备符合标准要求的硫化氢监测设备和正压式空气呼吸器等个人防护设备，所用材料及设备是否满足防硫化氢要求，是否制定防硫化氢专项应急预案并明确油气井点火程序和决策人。

（四）油气生产安全措施落实情况。油气生产的各类井、站场总平面布置和生产工艺是否符合安全标准和规范要求；油气计量、油气外输等油气处理生产现场和设备设施是否采取防火防爆、防超压、防雷击等安全措施；抽油机防护装置是否完整可靠；集输管道公共防护距离是否符合有关规定要求。

（五）长输管道安全管理情况。站场选址和总平面布置与建（构）筑物、铁路、公路等安全保护距离是否符合规定要求；管道监控与数据采集系统是否具备信息远传、联锁保护、信息存储和报警等功能；管道沿线设置的里程桩、转角桩等标志桩和警示标志是否齐全完好；管道安全保护及监测装置是否完好并按要求定期进行检测和调试。

五、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等行业企业

（一）高温熔融金属作业

1．高温熔融金属吊运。是否采用冶金铸造起重机吊运；吊运线路与建（构）筑物以及作业人员是否保持规定的安全距离；会议室、活动室、休息室、更衣室等场所是否设置在了熔融金属的吊运（运输）影响范围内。

2．防范高温熔融金属遇水爆炸。生产、处置和贮存高温熔融金属设施是否有防水措施；是否对原料、辅助材料严格检查，确保加入炉中的原料、辅助材料干燥无水；输送、转注熔融金属所使用的设备设施在输送、转注前，是否经充分干燥并保证畅通。

3．高炉停炉及放残铁。在停炉作业前，是否对作业人员进行安全教育和安全交底。是否安排专人预先对电、煤气、蒸汽、氧气、氮气等要害部位及安全设施进行确认，并办理相关审批、确认手续；是否是在确认安全的情况下，切割或拆除有关设备设施或装置，并采取有效的安全防护措施；放残铁前，是否对残铁口内碳砖受侵蚀情况进行检测评估，并采取安全防护措施后切开残铁口处炉皮。

（二）有限空间作业

按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全监管总局令第59号）进行检查。

（三）粉尘作业

1．是否设置了独立厂房，且不在居民区内。

2．生产场所是否设置在危房或违章建筑内。

3．是否安装相对独立的通风除尘系统，并设置接地装置。收尘器是否设置在建筑物外，并有防雨措施，离明火产生处不少于6米，回收的粉尘是否储存在独立干燥的堆放场所。

4．是否每天对生产场所进行清理，是否采用不产生火花、静电、扬尘等方法清理生产场所，是否违规使用压缩空气进行吹扫。是否及时对除尘系统（包括排风扇、抽风机等通风除尘设备）进行清理。

5．生产场所是否存在各类明火；在生产场所进行动火作业时，是否停止生产作业，并采取相应的防护措施。

6．是否根据不同的作业条件与环境，配备消防器材和个人劳动防护用品。

7．生产场所电气线路是否采用镀锌钢管套管保护，在车间外安装空气开关和漏电保护器，设备、电源开关是否采用防爆防静电措施。生产场所电气线路、设备等是否由专业电工安装。

8．是否按照国家有关规定采取抑爆、阻爆（隔爆）、泄爆等措施。

9．是否当生产系统完全停止、现场积尘清理干净后，才进行检维修作业，是否存在交叉作业现象。