附件5：

海南省非煤矿山露天开采企业安全标准化基本要求审查表

| 矿山 基本 信息 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
|  | 开采矿种 |  | 开采规模 | 大型□ 中型□ 小型□ |
|  | 主要负责人 |  | 联系电话 |  |

| 序号 | 审查内容 | 审查要点 | 审查意见 | 审查人 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关许可 | 1.建设项目安全设施验收合格； 2.取得采矿许可证、安全生产许可证。 |  |  |
| 2 | 管理制度 | 1.建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制； 2. 制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度； 3. 制定作业安全规程和各工种操作规程。 |  |  |
| 3 | 管理机构 | 设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 |  |  |
| 4 | 上岗资格 | 1.配置安全主任和安全督导员，主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书； 2.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书； 3.其他从事生产作业人员依照规定接受安全生产教育和培训。 |  |  |
| 5 | 应急管理 | 1.制定事故应急救援预案，并在属地安监部门备案； 2.建立事故专（兼）职应急救援队伍,配备必要的应急救援器材、设备； 3.生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。 |  |  |
| 6 | 职业健康 | 1.建立健全职业危害防治制度； 2.为从业人员提供合格的劳动保护用品并督促指导其正确使用； 3.对接触职业危害的人员进行职业健康体检并建立职业健康档案； 4.进行职业危害申报。 |  |  |
| 7 | 爆破作业 | 1.爆炸物品有严格的储存、购买、运输、使用和清退登记制度； 2.爆破器材管理、爆破安全距离和爆破作业符合《爆破安全规程》规定。 |  |  |
| 序号 | 审查内容 | 审查要点 | 审查意见 | 审查人 签字 |
| 8 | 责任保险 | 1.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费； 2.必须每年为全体员工投保安全生产责任保险。 |  |  |
| 9 | 设备检测 | 特种设备必须按照国家规定定期进行检验检测。 |  |  |
| 10 | 安全警示 | 在危险、有害因素的生产经营场所以及设施、设备上设置符合法定标准的安全警示标志和说明。 |  |  |
| 11 | 电器检测 | 对有可能导致安全事故的电器设备，定期进行检测。 |  |  |
| 12 | 设计图纸 | 有资质的设计单位设计的开采设计和附图。图纸包括地形地质图、平面布置图、采场剖面图。 |  |  |
| 13 | 开采方式 | 1.露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。 2.临近最终边坡作业，应控制爆破减震，并应保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底 。 3.露天开采应优先采用湿式作业。 |  |  |
| 14 | 边坡监护 | 1.对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮每月检查一次； 2．存在不稳定因素的边坡应长期监测，不稳定区段暴雨过后即时检查，发现异常立即处理； 3．对运输和行人的非工作帮，应定期进行安全稳定性检查。 |  |  |
| 15 | 排土场 | 应当符合设计规定，有可靠的截洪、防洪和排水设施。 |  |  |
| 16 | 高空作业 | 1.在距离地面超过2米和坡度超过30度的坡面上作业，应当使用安全绳或安全带； 2.严禁在同一坡面上下双层或多层同时作业。 |  |  |
| 17 | 用电安全 | 1.电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置； 2.动力电缆应保持绝缘良好，应不与导电材料接触。 |  |  |
| 考评人员（机构）意见： 审查人员签名（盖章）： 年 月 日 |
| 市县安监局意见 负责人签名（盖章）： 年 月 日 |