附件2：

海南省危险化学品企业安全生产标准化基本要求

一、企业领导

1、企业主要负责人，分管领导和安全管理人员必须取得安全生产资格证书，每年至少接受一次安全生产再培训。

2、企业领导执行带班制度，生产经营期间每天至少一名领导现场带班，并做好记录。

3、企业主要负责人与其他负责人签订安全生产责任书，督促层层分解责任，实施考核。

4、企业主要负责人每月至少组织召开一次安全生产会议，研究解决安全生产问题，并做好相关记录。

5、企业负责人每月至少亲自带队开展一次安全生产检查，及时消除安全隐患。

二、从业人员

6、从业人员必须全员接受安全培训，每年至少接受一次安全继续教育。

7、特种作业人员必须持证上岗。

8、岗位操作人员必须严格执行岗位操作规程，并掌握基本的应急技能。

9、外来施工单位的作业人员必须进行入场安全培训教育。

三、生产设施安全

10、生产设施建设必须满足安全生产“三同时”规定。

11、外部安全距离符合国家规范要求。

12、生产区、储存区、办公区、生活区合理分开。

13、按国家标准设置安全设施设备，建立安全设施台帐，并定期进行维护保养。

14、危险化工工艺的装置必须采用自动化控制系统。

15、易燃易爆、有毒有害场所，重大危险源现场，危险作业现场和严重职业危害作业岗位设备醒目的安全警示标志和告知牌。

四、安全管理

16、成立安全管理机构，配备安全主任和安全督导员。

17、按照《海南经济特区安全生产条例》的规定，制定安全生产管理制度。

18、建立健全安全生产管理和技术资料档案。

19、加强对重大危险源、关键装置、重点部位的安全管理，登记建档，明确管理责任人，定期检测，实行监控，并按规定报有关部门备案。

20、电气设备每年必须检验检测，防雷设施、特种设备按规定检测。

21、动火作业、受限空间作业、破土作业、高空作业和吊装作业等危险作业严格实施作业许可管理，做好相关记录。

22、全部职工每年必须参加安全生产责任保险。

23、重要部位和环节开展日常性安全检查，每季度开展一次综合性检查，每半年开展一次专业性安全检查，对排查出的隐患及时整改，并做好记录。

24、每三年开展一次安全评价。

五、职业健康

25、按规定申报职业危害因素。

26、从业人员必须配备符合要求的劳动防护用品，每年进行一次职业健康体检。

六、应急救援

27、必须设置应急救援管理机构。

28、必须设置专兼职应急救援队伍，配备必需的应急救援器材。

29、制定可操作性的应急救援预案，报安监部门备案，

30、每年至少开展一次应急救援演练。